ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 3 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ТАШКЕНТ 2006 г.

Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы. Сборник 3 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха".

Сборник переработан ОАО "Узшахарсозлик ЛИТИ" на основании Сборника 3 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха" (утвержденного приказом Госкомархитектстроя РУз №54 от 05.08.97г.)

Рассмотрен и представлен на утверждение Управлением экономических реформ в капитальном строительстве.

Утверждено Госархитектстроем РУз.

приказ № 44  от 2.10.06 г.

# Ташкент 2006 г.

| Государственный Комитет Республики Узбекистан по архитектуре и строительству (Госархитектстрой) | Сборники ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы. Сборник 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. | Взамен сборника 3 на пусконаладочные работы “Системы вентиляции и кондиционирования воздуха” утвержденного приказом Госкомархитектстроя РУз № 54 от 05.08.97г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие ресурсные сметные нормы (РСНп) предназначены для опреде-ления потребности в ресурсах (затраты труда пусконаладочного персонала) при выполнении пусконаладочных работ по системам вентиляции и кондиционирова-ния воздуха и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

2. РСНп отражают среднеотрасле-вые затраты на технологию и организацию пусконаладочных работ. РСНп обязатель-ны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строитель-ство с привлечением средств государствен-ного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование кото-рых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физи-ческих лиц, РСНп носят рекомендатель-ный характер.

3. В сборнике приведены нормы на выполнение:

- пусконаладочных работ (наладки систем вентиляции и кондиционирования на проектные расходы воздуха и комплекс-ного опробования систем) - отдел 1;

- наладки систем на санитарно-ги-гиенические и (или) технологические тре-бования к воздушной среде (приведения параметров воздушной среды в помеще-ниях в соответствие с требованиями дейст-вующих санитарных и технологических норм) - отдел 2.

4. РСНп рассчитаны, исходя из трудоемкости выполнения работ по серийно выпускаемому промышленностью оборудованию, в соответствии, 3-й частью ШНК, техническими условиями и инструк-циями предприятий-изготовителей обору-дования, «Рекомендациями по испытанию и наладке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», требования-ми органов государственного надзора, пра-вил технической эксплуатации, техники безопасности, производственной санита-рии и охраны окружающей среды.

5. Состав работ, учитываемых в нормах, приведены в вводных указаниях к отделам и разделам сборника и в таблицах РСНп. Состав подготовительных работ, единый для отделов 1 и 2, приводится во вводных указаниях к отделу 1.

6. В нормах не учтены затраты на:

- проведение пусконаладочных работ по электротехническим устройствам и системам автоматизации, определяемые по соответствующим сборникам РСНп;

- участие наладочного персонала в эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- приобретение материальных и эн-ергетических ресурсов, ревизию, ремонт, и замену неисправного оборудования, а также устройство подмостей, лестниц-стремянок и другие вспомогательные работы, обеспечиваемые заказчиком.

| Внесены ОАО «Узшахарсозлик ЛИТИ» | Утверждены приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архи-тектуре и строительству 2006 г. | Срок введения в действие 2006 г. |
| --- | --- | --- |

# Издание официальное

7. Нормы составлены исходя из следующих условий:

- оборудование, подлежащее налад-ке, новое и не было в эксплуатации, а в случае длительного или неправильного хранения предварительно проведена ревизия или восстановительный ремонт;

- дефекты оборудования, выявлен-ные в процессе работ, устраняются заказ-чиком;

- режимы работы налаживаемого оборудования обеспечиваются заказчиком в соответствии с согласованными програм-мами и графиками;

- работы проводятся без специаль-ных допусков, не во вредных условиях труда и при положительной температуре окружающей среды.

8. При выполнении работ в услови-ях, снижающих производительность труда, к нормам применяются коэффициенты (таблица 1).

Таблица 1

| № пп. | Условия производства работ | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
|  | В помещениях категорий, классифицируемых согласно «Основным санитарным правилам работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП 72/87/87), как помещения для работ 1-3 классов, вблизи которых размещаются источники ионизирующих излучений (ядерно-паропроизводительная установка атомной электрической станции или атомная установка других сооружений): |  |
| 1 | к нормам отдела 1 | 1,25 |
| 2 | то же, отдела 2 | 1,7 |
| 3 | По оборудованию, установкам, устройствам и воздуховодам, расположенным: на высоте от пола (площадки) при использовании подмостей или переносной лестницы: от 3 м до 5 м | 1,1 |
| 4 | свыше 5м | 1,2 |
| 5 | на кровле здания | 1,3 |

Примечания.

1. При производстве работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, а также метрополитенах, тоннелях и подземных сооружениях специального назначения указанные коэффициенты не применяются.

2. Применение коэффициентов при составлении смет должно обосновываться данными проекта или программой работ, а при расчетах за выполнение работы - актами, фиксирующими фактические условия выполнения работ.

9. Нормы затрат труда пусконала-дочного персонала разработаны на основе метода экспертных оценок, исходя из условия выполнения работ одним из трех звеньев, квалификационный и количест-венный состав которых принят на основа-нии анализа производственного опыта по различным видам систем и устройств с учетом квалификационных характеристик инженеров, техников и рабочих-наладчи-ков.

В таблицах норм сборника приво-дится только номер одного из звеньев сле-дующего состава:

| Номер звена | Доля участия в общих затратах труда (норме), % |
| --- | --- |
|  | Ведущий инженер | Инженер, категория | Техник | Рабочий 6 разряда |
|  |  | I | II | б/к |  |  |
| 1 | 10 | 25 | 25 | - | 40 | - |
| 2 | 10 | 25 | - | 25 | 30 | 10 |
| 3 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 30 |

ОТДЕЛ 01. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО 
СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены ресурсные нормы затрат на наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на проектные расходы воздуха и комплекс-ное опробование систем на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируе-мых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. В нормах учтены затраты труда пусконаладочного персонала по регули-ровке систем вентиляции и кондициониро-вания воздуха до проектных расходов с учетом требований 3-ей части ШНК, в том числе на:

- испытание вентиляторов при их работе в сети (определение соответствия рабочих параметров техническим характе-ристикам и проектным данным; подачи и давления воздуха, частоты вращения);

- проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов и проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения;

- испытание и регулировку систем с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, мест-ных отсосах, по воздухообмену в помеще-ниях и определение в системах подсосов или потерь воздуха, допустимая величина которых через неплотности в воздуховодах и других элементах систем не должна превышать проектных значений или требований КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции.

На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха по результа-там ее наладки на проектные расходы воз-духа оформляется паспорт в двух экзем-плярах по форме установленного образца.

В состав работ, учитываемых в нор-мах при комплексном опробовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха, входят:

- опробование одновременно рабо-тающих систем;

- проверка работоспособности сис-тем вентиляции и кондиционирования воз-духа при проектных режимах работы с определением соответствия фактических параметров проектным; выявление при-чин, по которым не обеспечиваются проектные режимы работы систем, и при-нятие мер по их устранению.

3. Состав пусконаладочных работ по видам устройства приведен в таблицах норм.

В составе подготовительных работ учитываются:

- ознакомление с проектом, техно-логическим процессом, источником выде-ления вредных веществ, теплоты, влаги;

- составление и согласование с заказчиком графика и программы работ;

- подготовка измерительной аппара-туры;

- разработка необходимых меропри-ятий по технике безопасности и охране труда;

- участие в проверке выполненных строительно-монтажных работ.

4. Затраты на повторное выполне-ние работ, а также проведение работ в дру-гом режиме определяются применением к нормам коэффициента 0,3. Необходимость повторного выполнения пусконаладочных работ должна подтверждаться заданием заказчика.

5. При выполнении пусконаладоч-ных работ одновременно со строительно-монтажными работами, что связано со сни-жением производительности труда, нормы затрат труда принимаются с коэффициен-том 1,15 (в этом случае не применяются коэффициенты на стесненность и вредные условия труда).

6. При расчетах за выполненные работы, когда договором предусматривает-ся промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться следующей примерной структурой работ.

| № пп. | Этап работы | Процент от общей нормы на выполнение работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | 10 |
| 2 | Наладка на проектные расходы воздуха | 65 |
| 3 | Комплексное опробование систем | 25 |
|  | Итого | 100 |

Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. К нормам в необходимых случаях должны применяться следующие коэффи-циенты:

1,2 - при выполнении работ с венти-ляторами пылевых установок;

1,6 - при использовании вентилято-ров двухстороннего всасывания (нормы с 03-01-002-13 по 03-01-002-17);

1,8 - при использовании регулирую-щих воздушных клапанов в системах автоматического регулирования (таблица 03-01-011);

1,5 - при обслуживании нескольких проемов одной установкой воздушно-тепловой завесы (таблица 03-01-007);

1,1 - при выполнении работ по теп-лообменной установке с теплоносителем-паром (таблица 03-01-004);

0,6 - для теплообменной установки без теплохолодоносителя (таблица 03-01-004).

2. При двух и более вентиляторах, работающих одновременно на одну сеть, нормы принимаются за каждый вентилятор отдельно с коэффициентом:

1,5 - при вентиляторах, разных по типу и размерам;

1,2 - при однотипных вентиляторах.

3. В норме 03-01-007-01 по воздуш-но-тепловой завесе не учтены затраты на выполнение работ по вентилятору, сети и теплообменным установкам, определяемые по соответствующим таблицам РСНп.

Таблица 3-01-001
Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Измерение сечения и высоты шахты над уровнем кровли. 03. Измерение температуры наружного и удаляемого воздуха. 04. Измерение фактического расхода воздуха через шахту (дефлектор). 05. Определение скорости и направления ветра. 06. Обработка результатов испытаний. 07. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-001-01 | Шахта вытяжная (дефлектор) |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1,4 |

Таблица 3-01-002
Вентиляторы

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение основной технической характерис-тики вентилятора и электродвигателя. 03. Определение фактического режима работы венти-лятора и частоты вращения его рабочего колеса. 04. Сопоставление полученных результатов с каталожными. 05. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 2 (нормы с 1 по 12 и с 18 по 21), звено № 1 (нормы с 13 по 17)

Измеритель: 1 устройство

Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №:

| 03-01-002-01 | 4-8 |
| --- | --- |
| 03-01-002-02 | 10 |
| 03-01-002-03 | 12 |
| 03-01-002-04 | 16 |
| 03-01-002-05 | 18 |
| 03-01-002-06 | 20 |
| 03-01-002-07 | 25 |
| 03-01-002-08 | более 25 |

Вентилятор осевой с поворотными лопатками, №:

| 03-01-002-09 | до 8 |
| --- | --- |
| 03-01-002-10 | до 16 |
| 03-01-002-11 | до 25 |
| 03-01-002-12 | более 25 |

Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №:

| 03-01-002-13 | до 5 |
| --- | --- |
| 03-01-002-14 | до 10 |
| 03-01-002-15 | до 20 |
| 03-01-002-16 | до 26 |
| 03-01-002-17 | более 26 |

Вентиляторы высокого давления с устройством регулирования подачи, № до:

| 03-01-002-18 | 10 |
| --- | --- |
| 03-01-002-19 | 15 |
| 03-01-002-20 | 20 |
| 03-01-002-21 | 32 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-002-01 | 03-01-002-02 | 03-01-002-03 | 03-01-002-04 | 03-01-002-05 | 03-01-002-06 | 03-01-002-07 | 03-01-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 | 6,2 | 9,5 | 14 | 17 | 23 | 31 | 53 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-002-09 | 03-01-002-10 | 03-01- 002-11 | 03-01-002-12 | 03-01-002-13 | 03-01-002-14 | 03-01-002-15 | 03-01-002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 8,5 | 5 | 7 | 10 | 18 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-002-17 | 03-01-002-18 | 03-01-002-19 | 03-01-002-20 | 03-01-002-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 29 | 25 | 34 | 48 | 63 |

Таблица 3-01-003
Эжекторы

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение типоразмера эжектора. 03. Определе-ние фактического режима работы - измерение скорости и давления в воздуховодах. 04. Сопоставление полученных результатов с проектными данными. 05. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-003-01 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 30 |
| --- | --- |
| 03-01-003-02 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 54 |
| 03-01-003-03 | Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-003-01 | 03-01-003-01 | 03-01-003-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 14 | 21 | 10 |

Таблица 3-01-004
Установки теплообменные

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики теплообменников и выявление схем соединения по воздуху и по теплохолодоносителю.
03. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 2

Измеритель: 1 установка

Установка теплообменная с количеством нагревателей:

| 03-01-004-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-004-02 | до 3 |
| 03-01-004-03 | до 12 |
| 03-01-004-04 | до 20 |
| 03-01-004-05 | более 20 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-004-01 | 03-01-004-02 | 03-01-004-03 | 03-01-004-04 | 03-01-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 4 | 9 | 19 | 47 | 67 |

Таблица 3-01-005
Теплообменники-утилизаторы

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики теплообменника-утилизатора. 03. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование оборудования.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-005-01 | Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 |

Таблица 3-01-006
Патрубки душирующие или аэраторы

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технических характеристик патрубка душирующего или аэратора. 03. Определение размеров или типа патрубка, вентилятора и электродвигателя аэратора. 04. Измерение расхода воздуха до и после устройства. 05. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-006-01 | Патрубок душирующий или аэратор |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 |

Таблица 3-01-007
Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Измерение параметров проемов, воздуховыпуск-ных патрубков завесы и угла их наклона к плоскости проема. 03. Измерение расхода воздуха. 04. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-007-01 | Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 0301-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 |

Таблица 3-01-008
Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики оборудо-вания камеры: тип форсунок, диаметр отверстия сопла, тип сепаратора. 03. Измерение давления воды перед форсунками. 04. Проверка работоспособности камеры. 05. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное оборудование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-008-01 | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 |

Таблица 3-01-009
Отсосы местные или укрытия

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Осмотр местного отсоса или укрытия на соответст-вие проекту. 03. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха:

| 03-01-009-01 | в одном месте |
| --- | --- |
| 03-01-009-02 | в нескольких местах |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-009-01 | 03-01-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 | 11 |

Таблица 3-01-010
Увлажнители воздуха паровые, 
парогенераторы для увлажнения воздуха

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Проверка соответствия элементов увлажнителя или парогенератора их паспортным данным. 03. Регулировка устройства на проектные расходы пара (воды) и комплексное опробование.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-010-01 | Увлажнитель воздуха паровой |
| --- | --- |
| 03-01-010-02 | Парогенератор для увлажнения воздуха |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-010-01 | 03-01-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 21 | 24 |

Таблица 3-01-011
Устройства регулировочно-запорные

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Проверка работоспособности клапана или направляющего аппарата. 03. Определение аэродинамического сопротивления клапана при его полном открытии. 04. Определение фактического расхода воздуха через полностью открытый клапан. 05. Проверка работы элементов обогрева створок клапана. 06. Настройка клапана на заданное избыточное давление. 07. Проверка возможности регулирования частоты вращения колеса вентилятора (давления, развиваемого вентилятором) от изменения давления масла в гидромуфте или от изменения напряжения, подаваемого в обмотку возбуждения муфты скольжения. 08. Инструментальная проверка герметичности гермоклапана. 09. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

Регулировочно-запорное устройство:

| 03-01-011-01 | клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом |
| --- | --- |
| 03-01-011-02 | клапан воздушный смесительный с электрическим приводом |
| 03-01-011-03 | регулятор расхода воздуха |
| 03-01-011-04 | клапан избыточного давления |
| 03-01-011-05 | клапан обратный |
| 03-01-011-06 | клапан огнезадерживающий |
| 03-01-011 -07 | аппарат направляющий |
| 03-01-011 -08 | гидромуфта в комплексе с насосом |
| 03-01-011-09 | муфта скольжения индукторная (без электрической части) |
| 03-01-011-10 | гермоклапан с ручным или электрическим приводом |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-011-01 | 03-01-011-02 | 03-01-011-03 | 03-01-011-04 | 03-01-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1,5 | 3,4 | 8,6 | 4,1 | 2,8 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-011-06 | 03-01-011-07 | 03-01-011-08 | 03-01-011-09 | 03-01-011-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 4,3 | 2,8 | 4,7 | 6 | 7 |

Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Вводные указания

1. В настоящем разделе за единицу измерения норм принята сеть одной системы с соответствующим количеством сечений воздуховодов и вентиляционных отверстий, в которых проводились измере-ния расхода воздуха, проходящего через них.

2. В нормах не учтены затраты на выполнение работ по вентиляторам, теплообменникам, пылеулавливающим устройствам и другому вентиляционному оборудованию, а также затраты на измерения в сечениях до и после вентиляторов, теплообменников, фильтров и др., предусмотренные нормами раздела 1 настоящего отдела.

3. К нормам в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты:

1,2 - для сетей, не имеющих регулировочных устройств, и для сетей аспирационно-пылевых систем;

1,25 - при использовании сетей кирпичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов, скрытой прокладке воздуховодов, составляющих более 50 процентов общей протяженности;

1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стеновых блоках зданий;

1,1 - при выполнении работ по сетям установок, оборудованных вентиля-торами № 11 и более.

Таблица 3-01-022
Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Снятие с натуры (без замеров длин участков) схем вентиляционных систем. 03. Аэродинамические испытания и сопоставления с проектом объемов воздуха, подаваемого или удаляемого системами вентиляции по отдельным помещениям и подающего через отдельные воздухоприемные и воздухо-выпускные устройства. 04. Регулировка сети с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха. 05. Комплексное опробование, при котором выполняются совместные регулировки сетей приточных и вытяжных систем для обеспечения необходимого воздушного баланса.

Звено № 3

Измеритель: 1 вентиляционная сеть

Сеть при количестве сечений до:

| 03-01-022-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-01-022-02 | 10 |
| 03-01-022-03 | 15 |
| 03-01-022-04 | 20 |
| 03-01-022-05 | 30 |
| 03-01-022-06 | 50 |
| 03-01-022-07 | 75 |
| 03-01-022-08 | За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к норме 03-01-022-07 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-022-01 | 03-01-022-02 | 03-01-022-03 | 03-01-022-04 | 03-01-022-05 | 03-01-022-06 | 03-01-022-07 | 03-01-022-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 | 14 | 20 | 26 | 35 | 56 | 77 | 1 |

Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. Если в соответствии с условиями договора работы по фильтрам выполняются без проверки механизмов подъема и прижима, нормы 03-01-029-01 и 03-01-029-02 принимаются с коэффициентом 0,7.

Таблица 3-01-028
Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, 
бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители и др.

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики фильтра (наименование и артикул ткани, размер фильтрующей поверхности, размеры ячеек сетки, количество слоев, заполнение кассет, марка масла). 03. Выявление мест потерь или подсосов воздуха. 04. Проверка работоспособности фильтра. 05. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

Фильтр при количестве ячеек:

| 03-01-028-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-028-02 | до 8 |
| 03-01-028-03 | до 12 |
| 03-01-028-04 | до 24 |
| 03-01-028-05 | до 48 |
| 03-01-028-06 | до 96 |
| 03-01-028-07 | более 96 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-028-01 | 03-01-028-02 | 03-01-028-03 | 03-01-028-04 | 03-01-028-05 | 03-01-028-06 | 03-01-028-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконала-дочного персонала | чел.-ч | 1 | 1,5 | 2,8 | 5,5 | 11 | 21 | 43 |

Таблица 3-01-029
Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, 
фильтры рукавные, фильтры из объемного материала

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики фильтра (размер фильтрующей поверхности, характеристика фильтрующего материала, марка масла и др.). 03. Выявление мест потерь или подсосов воздуха. 04. Проверка работоспособности фильтра. 05. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-029-01 | Фильтр масляный, самоочищающийся или рулонный |
| --- | --- |
| 03-01-029-02 | Фильтр рукавный |
| 03-01-029-03 | Фильтр из объемного материала |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-029-01 | 03-01-029-02 | 03-01-029-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1,5 | 3,8 | 3,3 |

Таблица 3-01-030
Циклоны

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики циклона. 03. Выявление мест потерь или подсосов воздуха. 04. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-030-01 | Циклон |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-030-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2 |

Таблица 3-01-031
Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, 
скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики устройства. 03. Проверка работоспособности устройства. 04. Регулировка расхода воды, подаваемой в пылеулавливающее устройство, на проектные или каталажные данные.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-031-01 | Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер и др. |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-031-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 3 |

Таблица 3-01-032
Агрегаты индивидуальные обеспыливающие

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение состояния агрегата, его типа и размера. 03. Измерение расхода воздуха и потери давления в агрегате. 04. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-032-01 | Агрегат индивидуальный обеспыливающий |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2 |

Таблица 3-01-033
Пылегазоочистители пенные, газопромыватели

скоростные (скрубберы Вентури)

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики устройства. 03. Аэро- и гидродинамические испытания. 04. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-033-01 | Пылеочиститель пенный |
| --- | --- |
| 03-01-033-02 | Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-033-01 | 03-01-033-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 18 | 21 |

Таблица 3-01-034
Агрегаты мокрые газоочистные ударноинерционного действия, 
пылеуловители ПВМ, гидрофильтры, пылеуловители ротационные

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики устройства. 03. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-034-01 | Агрегат мокрый газоочистный ударноинерционного действия |
| --- | --- |
| 03-01-034-02 | Пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр |
| 03-01-034-03 | Пылеуловитель ротационный |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-034-01 | 03-01-034-02 | 03-01-034-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 20 | 14 | 17 |

Таблица 3-01-035
Электрофильтры (без электрической части)

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение типа и размера устройства. 03. Опре-деление потери давления. 04. Регулировка на проектные расходы воздуха и комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-01-035-01 | Электрофильтр (без электрической части) |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-035-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 7,2 |

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЛИ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПЕРЕНОСНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Вводные указания

1. При использовании для определе-ния потерь (подсосов) воздуха в вентиля-ционной сети стационарного вентилятора к нормам настоящего раздела применяется коэффициент 0,8.

Таблица 3-01-041
Определение потерь (подсосов) воздуха в 
вентиляционной сети переносным вентилятором

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Обследование подлежащей испытанию вентиляционной сети. 03. Выявление видимых дефектов. 04. Разработка мероприятий для проведения испытаний и проверка их выполнения. 05. Определение расчетной величины допустимых потерь или подсосов воздуха. 06. Контроль за правильностью присоединения переносного вентилятора к испытываемым воздуховодам, выполняемого заказчиком или монтажной организацией. 07. Испытание переносного вентилятора без сети, то же с сетью. 08. Определение мест, подлежащих уплотнению. 09. Контрольные испытания и комплексная проверка после уплотнения.

Звено № 1

Измеритель: 1 участок вентиляционной сети

При суммарной длине воздуховода до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:

| 03-01-041-01 | до 0,5 |
| --- | --- |
| 03-01-041-02 | до 2 |
| 03-01-041-03 | до 4 |
| 03-01-041-04 | более 4 |

При суммарной длине воздуховода до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:

| 03-01-041-05 | до 0,5 |
| --- | --- |
| 03-01-041-06 | до 2 |
| 03-01-041-07 | до 4 |
| 03-01-041-08 | более 4 |

При суммарной длине воздуховода до 60 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:

| 03-01-041-09 | до 0,5 |
| --- | --- |
| 03-01-041-10 | до 2 |
| 03-01-041-11 | до 4 |
| 03-01-041-12 | более 4 |

При суммарной длине воздуховода до 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:

| 03-01-041-13 | до 0,5 |
| --- | --- |
| 03-01-041-14 | до 2 |
| 03-01-041-15 | до 4 |
| 03-01-041-16 | более 4 |

При суммарной длине воздуховода свыше 90 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора, м2:

| 03-01-041-17 | до 0,5 |
| --- | --- |
| 03-01-041-18 | до 2 |
| 03-01-041-19 | до 4 |
| 03-01-041-20 | более 4 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-041-01 | 03-01-041-02 | 03-01-041-03 | 03-01-041-04 | 03-01-041-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 | 12 | 16 | 17 | 21 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-041-06 | 03-01-041-07 | 03-01-041-08 | 03-01-041-09 | 03-01-041-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 24 | 30 | 37 | 32 | 38 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-041-11 | 03-01-041-12 | 03-01-041-13 | 03-01-041-14 | 03-01-041-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 47 | 57 | 47 | 55 | 69 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-041-16 | 03-01-041-17 | 03-01-041-18 | 03-01-041-19 | 03-01-041-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 82 | 71 | 85 | 102 | 126 |

Раздел 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Вводные указания

1. При наличии однотипных поме-щений с аналогичным воздухораспределе-нием норма на каждое последующее помещение после пяти принимается с коэффициентом 0,2.

2. Нормы рассчитаны исходя из площади рабочей зоны одного помещения до 3000 м2. Если площадь рабочей зоны одного помещения превышает 3000 м2, нормы увеличиваются на 10 процентов за каждое последующее увеличение площади на 1000 м2.

Таблица 3-01-045
Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение характера распределения температур, влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне при заданной производительности технологического оборудования во время комплексного опробования. 03. Измерение параметров воздуха в отдельных точках рабочей зоны или на рабочих местах.

Звено № 3

Измеритель: 1 помещение

Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до:

| 03-01-045-01 | 4 |
| --- | --- |
| 03-01-045-02 | 10 |
| 03-01-045-03 | 20 |
| 03-01-045-04 | 30 |
| 03-01-045-05 | За каждый последующий приточный насадок свыше 30 добавлять к норме 03-01-045-04 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-045-01 | 03-01-045-02 | 03-01-045-03 | 03-01-045-04 | 03-01-045-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 3,2 | 5 | 5,6 | 9 | 0,3 |

Раздел 6. СИСТЕМЫ ПОДПОРА И ДЫМОУДАЛЕНИЯ.

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела рас-считаны на одну систему подпора, обслу-живающую одну лестничную клетку (одну лифтовую шахту), или одну систему дымоудаления.

2. При количестве обслуживаемых этажей более 6 и неработающих лифтах к соответствующим нормам применяется коэффициент 1,5.

Таблица 3-01-050
Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Снятие с натуры (без измерения длин участков) схемы системы подпора. 03. Измерение расходов подаваемого воздуха и потерь давлений на нагнетающих и всасывающих участках сетей, а также расхода воздуха через открытые проемы. 04. Определение величины перепадов давлений воздуха между лестничными клетками и лифтовыми шахтами с сообщающимися с ними помещениями; измерение температур воздуха в указанных помещениях. 05. Анализ и разработка рекомендаций, сравнение полученных результатов с нормативными требованиями. 06. После выполнения рекомендованных мероприятий регулировка объемов и подпора воздуха до величин, обеспечивающих нормативные требования; комплексное опробование.

Звено № 1

Измеритель: 1 система

Система при количестве обслуживаемых этажей:

| 03-01-050-01 | до 6 |
| --- | --- |
| 03-01-050-02 | до 12 |
| 03-01-050-03 | до 16 |
| 03-01-050-04 | до 25 |
| 03-01-050-05 | более 25 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-050-01 | 03-01-050-02 | 03-01-050-03 | 03-01-050-04 | 03-01-050-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 60 | 80 | 100 | 144 | 256 |

Таблица 3-01-051
Системы дымоудаления

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Снятие с натуры (без измерения замеров длин участков). 03. Определение расходов воздуха по воздухоприемным отверстиям. 04. Анализ и разработка мероприятий. 05. Регулировка расходов воздуха до требуемых величин и комплексное опробование систем после осуществления рекомендованных мероприятий.

Звено № 3

Измеритель: 1 система

Система при количестве обслуживаемых этажей:

| 03-01-051-01 | до 6 |
| --- | --- |
| 03-01-051-02 | до 10 |
| 03-01-051-03 | до 16 |
| 03-01-051-04 | до 25 |
| 03-01-051-05 | свыше 25 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-051-01 | 03-01-051-02 | 03-01-051-03 | 03-01-051-04 | 03-01-051-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 48 | 64 | 106 | 160 | 260 |

Раздел 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ВИБРОСКОРОСТИ, ВИБРОУСКОРЕНИЯ) И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ ИХ ЗНАЧЕНИЙ ДО ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА

Вводные указания

1. Если договором предусматривается только определение амплитуд вибропомещения вентиляторных установок без разработки мероприятий по доведению их значений до допустимого предела, нормы принимаются с коэффициентом 0,6.

Таблица 3-01-055
Определение амплитуд вибропомещения (виброскорости, виброускоре-ния), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение типа виброоснования и его соответс-твия типовой конструкции. 03. Измерение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения). 04. Разработка рекомендаций, обеспечивающих доведение значений ам-плитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения) до допустимых. 05. Контроль-ные измерения с расшифровкой полученных данных после выполнения рекомендованных мероприятий.

Звено № 2

Измеритель: 1 вентиляторная установка

| 03-01-055-01 | Определение амплитуд виброперемещения и разработка мероприятий |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-055-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 22 |

Раздел 8. СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела рас-считаны на один прямоточный горизон-тальный или вертикальный кондиционер, состоящий из воздухонагревателей перво-го и второго подогрева, камеры орошения (оросительные устройства), воздушного фильтра и включающий в себя три техно-логических узла регулирования темпера-туры (относительной влажности) воздуха.

2. В нормах не учтены затраты тру-да на выполнение работ по вентиляторам, вентиляционным сетям и другим вентиля-ционным установкам, обслуживающим кондиционируемые помещения.

3. К нормам применяются коэффи-циенты:

1,1 - при наличии переменной рециркуляции, или байпаса камеры орошения, или коллектора постоянного статического давления, или смесителей двухканальной системы;

1,05 - при наличии орошаемого поверхностного воздухоохладителя или блока тепломассообмена.

Таблица 3-01-060
Системы кондиционирования воздуха центральные

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технических характеристик и выявление дефектов оборудования. 03. Сопоставление фактической и проектной характеристик оборудования. 04. Регулировка оборудования на проектные расходы воздуха. 05. Комплексное опробование оборудования и проверка работоспособности кондиционера при проектных режимах.

Звено № 3

Измеритель: 1 установка

Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс. м3/ч, до:

10, при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-01-060-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-060-02 | до 5 |
| 03-01-060-03 | более 5 |

40, при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-01-060-04 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-060-05 | до 5 |
| 03-01-060-06 | более 5 |

100, при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-01-060-07 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-060-08 | до 5 |
| 03-01-060-09 | более 5 |

200, при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-01-060-10 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-060-11 | до 5 |
| 03-01-060-12 | более 5 |

300, при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-01-060-13 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-060-14 | до 5 |
| 03-01-060-15 | более 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-060-01 | 03-01-060-02 | 03-01-060-03 | 03-01-060-04 | 03-01-060-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 41 | 38 | 35 | 50 | 46 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-060-06 | 03-01-060-07 | 03-01-060-08 | 03-01-060-09 | 03-01-060-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 41 | 66 | 61 | 56 | 94 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-060-11 | 03-01-060-12 | 03-01-060-13 | 03-01-060-14 | 03-01-060-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 84 | 78 | 121 | 112 | 101 |

Раздел 9. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА

Вводные указания

1. В нормах на выполнение работ по технологическому узлу учтены затраты труда на наладку воздухонагревателя зонального.

2. К норме настоящего раздела применяются коэффициенты:

0,8 - при выполнении работ по каж-дому последующему сверх пяти аналогич-ному технологическому узлу регулирова-ния или защиты;

0,5 - при установке электрокалори-феров в качестве зональных подогревате-лей.

Таблица 3-01-065
Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам 
температуры, относительной влажности, давления или расхода

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технических характеристик и выявле-ние дефектов оборудования. 03. Регулировка узла на проектные расходы воздуха. 04. Комп-лексное опробование узла.

Звено № 3

Измеритель: 1 узел

| 03-01-065-01 | Узел технологический регулирования или защиты |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-065-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 13 |

Раздел 10.  КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела рас-считаны на выполнение работ по одному местному автономному кондиционеру со встроенной холодильной машиной без се-ти воздуховодов с одним узлом регули-рования температуры (влажности) воздуха. При наличии вентиляционной сети нормы на ее испытания определяются дополни-тельно по разделу 2 настоящего отдела.

2. В нормах не учтены затраты на определение технической характеристики и проверку соответствия холодильной ма-шины проекту, которые следует определя-ть дополнительно по разделу 18 отдела 2.

3. Нормы затрат для кондиционеров местных автономных номинальной пода-чей по воздуху до 1 тыс. м3/ч принимаются по нормам с 03-02-075-01 по 03-02-075-03 с коэффициентом 0,6.

Таблица 3-01-070
Кондиционеры местные автономные шкафного 
типа со встроенной холодильной машиной

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технических характеристик и выявление дефектов оборудования. 03. Регулировка оборудования на проектные расходы воздуха, проверка работоспособности кондиционера в проектных режимах. 04. Комплексное опробование оборудования.

Звено № 3

Измеритель: 1 кондиционер

Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч:

до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении):

| 03-01-070-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-070-02 | до 5 |
| 03-01-070-03 | более 5 |

до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении):

| 03-01-070-04 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-070-05 | до 5 |
| 03-01-070-06 | более 5 |

свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении):

| 03-01-070-07 | 1 |
| --- | --- |
| 03-01-070-08 | до 5 |
| 03-01-070-09 | более 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-070-01 | 03-01-070-02 | 03-01-070-03 | 03-01-070-04 | 03-01-070-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 27 | 24 | 23 | 31 | 28 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-070-06 | 03-01-070-07 | 03-01-070-08 | 03-01-070-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 25 | 43 | 38 | 34 |

Раздел 11.  КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ

Вводные указания

Нормы настоящего раздела рассчи-таны на выполнение работ по одному местному неавтономному кондиционеру без сети воздуховодов, с одним узлом регулирования температуры (влажности) воздуха.

При наличии вентиляционной сети затраты труда на ее испытания и регули-ровку определяются дополнительно по нормам раздела 2 настоящего отдела.

Таблица 3-01-075
Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической характеристики и проверка технического состояния элементов кондиционера. 03. Регулировка оборудования на проектные расходы воздуха. 04. Комплексное опробование оборудования.

Звено № 3

Измеритель: 1 кондиционер

Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении:

| 03-01-075-01 | до 5 |
| --- | --- |
| 03-01-075-02 | более 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-075-01 | 03-01-075-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 6,7 | 5 |

Раздел 12.  УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ

Таблица 3-01-080
Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технических характеристик оборудо-вания и проверка его технического состояния. 03. Проверка работоспособности установки в проектном режиме. 04. Регулировка проектного расхода воды через форсунки. 05. Комплексное опробование оборудования.

Звено № 2

Измеритель: 1 установка

| 03-01-080-01 | Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт. |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-01-080-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 27 |

ОТДЕЛ 02. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены нормы затрат на испытания и наладку сис-тем вентиляции и кондиционирования воз-духа на санитарно-гигиенические (техно-логические) требования к воздушной среде на действующих предприятиях, зданиях и сооружениях при достижении проектных мощностей.

2. В нормах учтены затраты труда наладочного персонала на выполнение комплекса работ с целью обеспечения на постоянных рабочих местах и во всем помещении метеорологических условий и чистоты воздуха, устанавливаемых сани-тарными или технологическими нормами.

Подробный состав работ по испыта-ниям и наладке приведен в таблицах норм. Состав подготовительных работ аналоги-чен составу, приведенному в п.3 Вводных указаний к отделу 1.

Испытания и наладка систем заканчиваются следующими работами:

- обработка результатов испытаний и наладки;

- комплексная проверка работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение двух рабочих дней после их наладки на санитарно-гигиенические (технологические) требования (для сдачи заказчику);

- разработка технических мероприя-тий по повышению эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- составление технического отчета, содержащего текстовый, табличный и гра-фический материал (технический отчет выдается заказчику в двух экземплярах).

3. Нормы, приведенные в разделах с 12 по 17 настоящего отдела, рассчитаны исходя из обеспечения точности регулиро-вания параметров воздуха на постоянных рабочих местах в помещении:

- по температуре - плюс-минус 1 градус Цельсия;

- по относительной влажности - плюс-минус 7 процентов.

При обеспечении другой точности регулирования параметров воздуха к нормам применяются коэффициенты:

1,15 - при допусках по температуре воздуха менее плюс-минус 1 градус Цель-сия до плюс-минус 0,5 градусов Цельсия и (или) по относительной влажности менее плюс-минус 7 процентов до плюс-минус 4 процентов;

1,3 - при более точном регулирова-нии.

4. При выполнении работ по систе-мам вентиляции и кондиционирования воздуха, срок эксплуатации которых пре-вышает нормативные сроки, а также при отсутствии у заказчика необходимой прое-ктной документации затраты труда реко-мендуется определять применением к нор-мам настоящего отдела коэффициента 1,2.

5. При расчетах за выполненные работы, когда договором предусматривает-ся промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться следующей примерной структурой работ:

| Номер раздела | Процент от общей нормы на выполнение работ по этапам |
| --- | --- |
|  | Подготови-тельные работы | Испытания | Регулировка | Заключительные работы, включая составление тех-нического отчета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с 1 по 4 | - | 50 | 35 | 15 |
| 5, 6 (нормы с 03-02-050-05 по 03-02-050-08) | 10 | 80 | - | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 (нормы с 03-02-050-01 по 03-02-050-04) | - | 40 | 50 | 10 |
| 7 | 10 | 80 | - | 10 |
| 8 | 20 | 70 | - | 10 |
| 9 | 20 | 70 | - | 10 |
| 10, 11 | 10 | 30 | - | 60 |
| с 12 по 16 | - | 45 | 40 | 15 |
| 17 | 10 | 40 | 40 | 10 |
| 18, 19 | - | 45 | 40 | 15 |
| 20 | 10 | 40 | 40 | 10 |

Примечания.

1. При выполнении работ двумя различными подрядными организациями, одна из которых выполняет пусконаладочные работы (до подписания акта государственной приемочной комиссии), а другая - испытания и наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде (после ввода объекта в эксплуатацию), затраты труда на подготовительные работы учитываются дополнительно в размере 15 процентов от норм по разделам: с 1 по 4, 6 (нормы с 03-02-050-01 по 03-02-050-04), с 12 по 16, 18 и 19.

2. Если испытания и наладку на санитарно-гигиенические (технологические) требова-ния к воздушной среде выполняет та же подрядная организация, которая производила и пусконаладочные работы, из норм разделов 5, 6 (нормы с 03-02-050-05 по 03-02-050-08), с 7 по 11, 17 и 20 исключаются затраты на подготовительные работы в размере, указанном в графе 2.

3. Нормы настоящего отдела учитывают затраты на проведение, в соответствии с требованиями проекта, испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха на одном режиме, а регулировки - на двух режимах (для теплого и холодного периода года). Затраты на повторные испытания систем на другом технологическом режиме, по требованию заказчика, определяются по данным графы 3.

Раздел 1.  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. К нормам настоящего раздела в необходимых случаях должны применять-ся следующие коэффициенты:

1,2 - при выполнении работ с венти-ляторами пылевых установок;

1,8 - при использовании регулирую-щих устройств в системах автоматическо-го регулирования (таблица 3-02-010);

1,5 - при обслуживании нескольких проемов одной установкой воздушно-тепловой завесы;

1,1 - при выполнении работ по теп-лообменной установке с теплоносителем паром;

1,6- при использовании вентилято-ров двухстороннего всасывания (нормы с 03 -02-002-13 по 03-02-002-17).

2. При двух и более вентиляторах, работающих одновременно на одну сеть, нормы принимаются на каждый вентиля-тор отдельно с коэффициентами:

1,5 - при вентиляторах, разных по типу и размерам;

1,2 - при однотипных вентиляторах.

3. При испытании местных отсосов затраты на отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ определяют-ся по нормам раздела 9 настоящего отдела.

Таблица 3-02-001
Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором

Состав работ:

01. Измерение температуры наружного и удаляемого воздуха. 02. Измерение фактического расхода воздуха через шахту (дефлектор). 03. Определение скорости и направления ветра. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства, наладка после их осуществления. 05. Комплексная проверка работы устройства.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-001-01 | Шахта вытяжная |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 3 |

Таблица 3-02-002
Вентиляторы

Состав работ:

01. Определение технической характеристики вентилятора и электродвигателя. 02. Определение фактического режима работы вентилятора и частоты вращения его рабочего колеса. 03. Сопоставление полученных результатов с каталожными. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, наладка после их осуществления.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышного типа №:

| 03-02-002-01 | 4-8 |
| --- | --- |
| 03-02-002-02 | 10 |
| 03-02-002-03 | 12 |
| 03-02-002-04 | 16 |
| 03-02-002-05 | 18 |
| 03-02-002-06 | 20 |
| 03-02-002-07 | 25 |
| 03-02-002-08 | более 25 |

Вентилятор осевой с поворотными лопатками №:

| 03-02-002-09 | до 8 |
| --- | --- |
| 03-02-002-10 | до 16 |
| 03-02-002-11 | до 25 |
| 03-02-002-12 | более 25 |

Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный, или крышный №:

| 03-02-002-13 | до 5 |
| --- | --- |
| 03-02-002-14 | до 10 |
| 03-02-002-15 | до 20 |
| 03-02-002-16 | до 26 |
| 03-02-002-17 | более 26 |

Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до №:

| 03-02-002-18 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-002-19 | 15 |
| 03-02-002-20 | 20 |
| 03-02-002-21 | 32 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-002-01 | 03-02-002-02 | 03-02-002-03 | 03-02-002-04 | 03-02-002-05 | 03-02-002-06 | 03-02-002-07 | 03-02-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 7 | 10 | 15 | 22 | 28 | 36 | 50 | 81 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-002-09 | 03-02-002-10 | 03-02-002-11 | 03-02-002-12 | 03-02-002-13 | 03-02-002-14 | 03-02-002-15 | 03-02-002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 4 | 6 | 11 | 18 | 8 | 11 | 16 | 28 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-002-17 | 03-02-002-18 | 03-02-002-19 | 03-02-002-20 | 03-02-002-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 46 | 40 | 54 | 76 | 106 |

Таблица 3-02-003
Эжекторы

Состав работ:

01. Определение фактического режима работы (изменение скорости и давления в воздуховодах). 02. Определение потерь давления в камере смешения и диффузоре. 03. Определение коэффициента подмешивания эжектора. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-003-01 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 30 |
| --- | --- |
| 03-02-003-02 | Эжектор низкого давления с вентиляторным побуждением до № 54 |
| 03-02-003-03 | Эжектор высокого давления с побуждением сжатым воздухом или паром |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-003-01 | 03-02-003-02 | 03-02-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 21 | 32 | 16 |

Таблица 3-02-004
Установки теплообменные

Состав работ:

01. Определение технической характеристики теплообменников и выявление схем их соединения по воздуху и по теплохолодоносителю. 02. Измерение потери давления в теплообменниках по воздуху. 03. Измерение температуры воздуха и теплохолодоносителя до и после теплообменников (при теплоносителе воды) или давления пара до теплообменников. 04. Проверка достаточности теплоотдачи теплообменной установки при расчетной температуре наружного воздуха. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу установки, испытание и наладка после их осуществления.

Звено № 2

Измеритель: 1 установка

Установка теплообменная с количеством нагревателей:

| 03-02-004-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-004-02 | до 3 |
| 03-02-004-03 | до 12 |
| 03-02-004-04 | до 20 |
| 03-02-004-05 | более 20 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-004-01 | 03-02-004-02 | 03-02-004-03 | 03-02-004-04 | 03-02-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 6 | 12 | 31 | 72 | 99 |

Таблица 3-02-005
Теплообменники-утилизаторы

Состав работ:

01. Определение технической характеристики теплообменника-утилизатора. 02. Измерение потерь давления и расхода греющего и нагреваемого воздуха в теплообменнике-утилизаторе. 03. Измерение температур греющего и нагреваемого воздуха до и после теплообменника. 04. Определение эффективности теплообменника. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу теплообменника-утилизатора, испытание и наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

Теплообменник-утилизатор:

| 03-02-005-01 | Регенеративный |
| --- | --- |
| 03-02-005-02 | Рекуперативный |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-005-01 | 03-02-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 13 | 14 |

Таблица 3-02-006
Патрубки душирующие или аэраторы

Состав работ:

01. Определение технических характеристик патрубка душирующего или аэратора.
02. Измерение расхода, температуры и относительной влажности воздуха до и после устройства. 03. Измерение осевой скорости воздушного потока. 04. Измерение площади горизонтального сечения факела на уровне рабочей зоны и сопоставление ее с площадью рабочих мест, подлежащих душированию. 05. Измерение температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха и величины теплового облучения на рабочих местах. 06. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу душирующего патрубка или аэратора, наладка после их осуществления.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-006-01 | Патрубок душирующий или аэратор |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 |

Таблица 3-02-007
Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)

Состав работ:

01. Определение технической характеристики завесы. 02. Проверка равномерности распределения скоростей воздуха по длине щелей. 03. Измерение скорости и определение направления ветра по отношению к плоскости проема. 04. Измерение температуры наружного воздуха, воздуха, подаваемого завесой, температуры и скорости внутреннего воздуха в зоне рабочих мест у проемов на уровне 0,5 и 1,5 м от пола. 05. Измерение температуры воздушного потока, поступающего со стороны проема на постоянные рабочие места. 06. Определение подачи воздуха вентилятором завесы. 07. Сопоставление полученных результатов с требованиями санитарных норм. 08. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу завесы, наладка после их осуществления.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-007-01 | Завеса воздушно-тепловая (регулируемая) |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 15 |

Примечание. В норме не учтены затраты на выполнение работ по вентилятору и теплообменным установкам, определяемые по соответствующим таблицам норм.

Таблица 3-02-008
Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу

Состав работ:

01. Определение технической характеристики оборудования камеры (тип форсунок и диаметр отверстия сопла, тип сепаратора). 02. Измерение давления воды перед форсунками.
03. Измерение расхода воды. 04. Измерение температуры и относительной влажности воздуха (наружного, рециркуляционного, до и после оросительной камеры). 05. Определение коэффициента орошения и эффективности оросительной камеры. 06. Разработка мероприя-тий, обеспечивающих эффективную работу камеры, наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-008-01 | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу, оборудованная увлажнителем |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 15 |

Таблица 3-02-009
Отсосы местные или укрытия

Состав работ:

01. Регулировка объемов удаляемого воздуха до объема, обеспечивающего требуемый эффект по визуальной оценке при нормальном технологическом процессе. 02. Измерение расхода удаляемого воздуха в воздуховоде при одновременном отборе проб на содержание вредных веществ (в воздуховоде, в зоне дыхания, на рабочем месте и в стороне от местного отсоса). 03. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу местного отсоса или укрытия. 04. Определение оптимального расхода удаляемого воздуха. 05. Наладка местного отсоса или укрытия после осуществления мероприятий.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха:

| 03-02-009-01 | в одном месте |
| --- | --- |
| 03-02-009-02 | в нескольких местах |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-009-01 | 03-02-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 12 | 18 |

Таблица 3-02-010
Устройства регулировочно-запорные

Состав работ:

01. Определение аэродинамического сопротивления клапана при его полном открытии. 02. Определение фактического расхода воздуха через полностью открытый, закрытый клапан. 03. Проверка работы элементов обогрева створок клапана. 04. Настройка клапана на заданное избыточное давление. 05. Построение статической характеристики зависимости расхода воздуха или давления, развиваемого вентилятором, от изменения угла установки лопаток клапана, направляющего аппарата. 06. Построение статической характеристики зависимости частоты вращения ротора вентилятора (давления, развиваемого вентилятором) от изменения давления масла в гидромуфте или от изменения напряжения подаваемого в обмотку возбуждения индукторной муфты скольжения. 07. Инструментальная проверка герметичности гермоклапана. 08. Определение характеристики регулятора расхода. 09. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства, испытания и наладка после выполненных мероприятий.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

Регулировочно-запорное устройство:

| 03-02-010-01 | клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом |
| --- | --- |
| 03-02-010-02 | клапан воздушный смесительный с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом |
| 03-02-010-03 | регулятор расхода воздуха |
| 03-02-010-04 | аппарат направляющий |
| 03-02-010-05 | гидромуфта в комплекте с насосом |
| 03-02-010-06 | муфта скольжения индукторная (без электрической части) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-010-01 | 03-02-010-02 | 03-02-010-03 | 03-02-010-04 | 03-02-010-05 | 03-02-010-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконала-дочного персонала | чел.-ч | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 10 |

Таблица 3-02-011
Увлажнители воздуха местные

Состав работ:

01. Измерение параметров воздуха в воздуховоде до и после увлажнителя. 02. Измере-ние давления питающей воды. 03. Определение работоспособности устройств для подпитки увлажнителя водой. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу увлажнителя, испытания и наладка после выполнения мероприятий.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-011-01 | Увлажнитель воздуха местный |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 33 |

Таблица 3-02-012
Парогенераторы для увлажнения воздуха

Состав работ:

01. Измерение параметров воздуха в воздуховоде до и после парогенератора. 02. Оп-ределение расхода пара. 03. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу парогенератора, испытание и наладка после выполнения мероприятий.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-012-01 | Парогенератор для увлажнения воздуха |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 51 |

Раздел 2.  СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Вводные указания

1. В настоящем разделе за единицу измерения норм принята сеть одной систе-мы с соответствующим количеством сече-ний воздуховодов и вентиляционных отве-рстий, в которых производились измере-ния расхода воздуха, проходящего через них.

2. В нормах не учтены затраты на выполнение работ по вентиляторам, тепло-обменникам, пылеулавливающим устройс-твам и другому вентиляционному оборудо-ванию, а также затраты на измерения в се-чениях до и после вентиляторов, тепло-обменников, фильтров и др., предусмот-ренные нормами раздела 1 настоящего отдела.

3. К нормам в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты:

1,2 - для сетей, не имеющих регули-ровочных устройств, и для сетей аспира-ционно-пылевых систем;

1,25 - при использовании сетей кир-пичных каналов, шлакоалебастровых или шлакобетонных коробов, скрытой прок-ладке воздуховодов, составляющих более 50 процентов их общей протяженности;

1,4 - при использовании в качестве вентиляционных каналов пустот в стено-вых блоках зданий;

1,1 - при выполнении работ по се-тям установок, оборудованных вентилято-рами № 11 и более.

Таблица 3-02-020
Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Состав работ:

01. Снятие с натуры (без измерения длин участков) схем вентиляционных участков системы и внесение изменений на планах и разрезах помещений. 02. Измерение давлений и расходов перемещаемого воздуха по отдельным ответвлениям сети, воздухоприемным и воздуховыпускным отверстиям. 03. Анализ результатов аэродинамических измерений. 04. Выяв-ление сетей, подлежащих наладке и регулировке, а также полной реконструкции. 05. Регулировка вентиляционных сетей после осуществления предварительно рекомендованных мероприятий и регулировка объемов воздуха до величин, обеспечивающих санитарно-гигиенический эффект или технологические требования. 06. В случае необходимости - разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу сетей.

Звено № 1

Измеритель: 1 вентиляционная сеть

Сеть при количестве сечений до:

| 03-02-020-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-020-02 | 10 |
| 03-02-020-03 | 15 |
| 03-02-020-04 | 20 |
| 03-02-020-05 | 30 |
| 03-02-020-06 | 50 |
| 03-02-020-07 | 75 |
| 03-02-020-08 | За каждое дополнительное сечение в сети свыше 75 добавлять к норме 03-02-020-07 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-020-01 | 03-02-020-02 | 03-02-020-03 | 03-02-020-04 | 03-02-020-05 | 03-02-020-06 | 03-02-020-07 | 03-02-020-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 17 | 22 | 30 | 41 | 56 | 86 | 119 | 1,5 |

Раздел 3.  ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. В нормах настоящего раздела не учтены затраты на определение валовых выделений теплоты, влаги и газов и на отбор и анализ проб воздуха на содержа-ние вредных веществ, определяемые по нормам соответственно разделов 5 и 9 настоящего отдела.

2. Нормы не распространяются на работы по циклонам, работающим на крупных отходах, а также по пылеулавли-вающим устройствам, работающим на влажной или слипающейся пыли, или в условиях, когда невозможно использовать общепринятую методику испытания циклона. В этих случаях затраты труда устанавливаются по фактическим данным.

Таблица 3-02-030
Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, 
бумажные, сетчатые), фильтры-поглотители и др.

Состав работ:

01. Определение типа, размера, характеристики фильтра (наименование и артикул ткани, размер фильтрующей поверхности, размеры ячеек сетки, количество слоев, заполнение кассет и т.д.). 02. Определение воздушной нагрузки на 1 м2 поверхности фильтра или на одну ячейку. 03. Измерение потери давления в фильтре. 04. Определение эффективности пылезадержания фильтром. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективность очистки воздуха в соответствии с требованиями санитарных норм. 06. Испытания и наладка фильтра после осуществления рекомендованных мероприятий.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

Фильтр при количестве ячеек:

| 03-02-030-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-030-02 | до 8 |
| 03-02-030-03 | до 12 |
| 03-02-030-04 | до 24 |
| 03-02-030-05 | до 48 |
| 03-02-030-06 | до 96 |
| 03-02-030-07 | более 96 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-030-01 | 03-02-030-02 | 03-02-030-03 | 03-02-030-04 | 03-02-030-05 | 03-02-030-06 | 03-02-030-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконала-дочного персонала | чел.-ч | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 31 | 50 |

Таблица 3-02-031
Фильтры масляные рулонные

Состав работ:

01. Определение эффективности работы фильтра. 02. Проверка работы механического привода, определение скорости и направления движения. 03. Разработка мероприятий, обеспечивающих необходимую эффективность фильтра. 04. Испытание и наладка фильтра после осуществления мероприятий.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-031-01 | Фильтр рулонный |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-031-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 3 |

Таблица 3-02-032
Фильтры рукавные и из объемного материала

Состав работ:

01. Определение типа фильтра, размера поверхности, наименования и артикула филь-трующей ткани. 02. Выявление величины подсоса или утечки воздуха. 03. Измерение потери давления в фильтре. 04. Определение воздушной нагрузки на 1 м2 поверхности ткани. 05. Оп-ределение эффективности работы фильтра (пылезадержания). 06. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу фильтра, испытания и наладка после их осуществле-ния.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-032-01 | Фильтр рукавный |
| --- | --- |
| 03-02-032-02 | Фильтр из объемного материала |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-032-01 | 03-02-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 6 | 4 |

Таблица 3-02-033
Циклоны

Состав работ:

01. Измерение скорости воздуха на входе и потери давления в циклоне. 02. Выявление величины подсоса или утечки воздуха. 03. Определение эффективности пылезадержания циклона. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу циклона и наладка его после их осуществления.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-033-01 | Циклон |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 3 |

Таблица 3-02-034
Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, 
скрубберы, абсорберы, адсорберы и др.

Состав работ:

01. Определение типа и размера пылеочистного устройства. 02. Проверка правиль-ности установки форсунок и равномерности водяной пленки на внутренней поверхности циклона, скруббера. 03. Измерение давления воды перед форсунками. 04. Измерение скорос-ти входа воздуха и потери давления в пылеочистном устройстве. 05. Выявление величины подсоса или утечки воздуха. 06. Проверка работы системы шлакоудаления. 07. Определение эффективности пылезадержания пылеулавливающим устройством. 08. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства, и его наладка после их осуществления.

Звено № 1

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-034-01 | Циклон с водяной пленкой, циклон-промыватель, скруббер, абсорбер, адсорбер |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-034-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 6 |

Таблица 3-02-035
Агрегаты индивидуальные обеспыливающие

Состав работ:

01. Определение состояния агрегата, его типа и размера. 02. Измерение расхода и потери давления в агрегате. 03. Определение эффективности пылезадержания агрегата. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу агрегата, и его наладка после их осуществления.

Звено № 2

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-035-01 | Агрегат индивидуальный обеспыливающий |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-035-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 3 |

Таблица 3-02-036
Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофильтры, пылеуловители ротационные

Состав работ:

01. Определение типа и размера устройства. 02. Проверка правильности обвязки. 03. Аэро - и гидродинамические испытания. 04. Определение эффективности работы устройства. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу устройства и его наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-036-01 | Пылегазоочиститель пенный |
| --- | --- |
| 03-02-036-02 | Газопромыватель скоростной (скруббер Вентури) |
| 03-02-036-03 | Агрегат газоочистный ударно-инерционного действия, мокрый |
| 03-02-036-04 | Пылеуловитель ПВМ или гидрофильтр |
| 03-02-036-05 | Пылеуловитель ротационный |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-036-01 | 03-02-036-02 | 03-02-036-03 | 03-02-036-04 | 03-02-036-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 27 | 32 | 31 | 21 | 26 |

Таблица 3-02-037
Электрофильтры (без электрической части)

Состав работ:

01. Определение типа и размера устройства. 02. Определение потери давления. 03. Определение эффективности фильтра. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу фильтра, и его регулировка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 устройство

| 03-02-037-01 | Электрофильтр (без электрической части) |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-037-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 15 |

Раздел 4.  НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Вводные указания

1. При двух и более насосах, разных по типу и размерам, работающих одновре-менно на одну сеть, нормы принимаются как за два и более насоса с коэффициентом 1,5, а при двух и более однотипных насосах - с коэффициентом 1,2.

2. Нормы на выполнение пп. 1 и 2 состава работ определяются в размере 35% от общей нормы.

Таблица 3-02-042
Насосы центробежные

Состав работ:

01. Определение технической характеристики насоса и электродвигателя. 02. Опреде-ление фактического режима работы насоса в сети. 03. Сопоставление полученных результа-тов с каталожными. 04. Разработка мероприятий, обеспечивающих требуемые параметры работы агрегата, и наладка после их осуществления.

Звено № 1

Измеритель: 1 насос

Насос центробежный при подаче, м3/ч, до:

| 03-02-042-01 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-042-02 | 40 |
| 03-02-042-03 | 80 |
| 03-02-042-04 | 100 |
| 03-02-042-05 | 150 |
| 03-02-042-06 | 200 |
| 03-02-042-07 | 300 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-042-01 | 03-02-042-02 | 03-02-042-03 | 03-02-042-04 | 03-02-042-05 | 03-02-042-06 | 03-02-042-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 16 | 19 | 26 | 34 | 39 | 49 | 54 |

Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ

ВЫДЕЛЕНИЙ ТЕПЛОТЫ, ВЛАГИ И ГАЗОВ

Вводные указания

1. В нормах настоящего раздела учтены затраты на выполнение следующих работ независимо от характера выделений в помещениях:

- подготовительные работы;

- определение площади открытых приточных и вытяжных проемов для естественного воздухообмена;

- фиксирование производительнос-ти и режима работы технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, расхода электроэнергии и тепла в отдельные часы баланса;

- обработка полученных материа-лов.

2. Кроме работ, перечисленных в п.1, в нормах учтены:

в помещениях с тепловыделениями:

- составление воздушно-теплового баланса;

- определение коэффициента возду-хообмена К.1 по теплоте;

в помещениях с тепло- и влаговы-делениями:

- определение относительной влаж-ности воздуха;

- составление воздушного и тепло-влажностного баланса;

- определение коэффициента воз-духа КС, Кд по теплоте и влаге;

в помещениях с газовыделениями:

- составление воздушно-газового баланса;

- определение коэффициента воз-духообмена Ко по газу.

3. Нормы разработаны на составле-ние одного баланса из условия, что в поме-щении производятся натурные измерения за две смены в разные дни, причем второй баланс является контрольным. В течение одной смены измерения повторяются 4-5 раз по теплу и влаге и 2-3 раза по газу.

4. В нормах не учтены затраты на выполнение следующих работ, нормы на которые приведены в других разделах сборника:

- измерение расходов воздуха естественной и механической вентиляции;

- измерение температуры, влажнос-ти и скорости движения воздуха на рабочих местах или по рабочей зоне при отсутствии фиксированных рабочих мест;

- измерение величины теплового излучения;

- измерение размеров поверхности и температур источников тепловыделений;

- отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ.

5. К нормам настоящего раздела применяются коэффициенты:

1,1 - при открытых аэрационных проемах;

1,2 - при ширине помещения более 18 м;

1,3 - при наличии рабочих площа-док (рабочих зон) по периметру здания, расположенных на различных отметках;

0,7 - при необходимости составле-ния повторных балансов для выявления удельных величин выделяющихся вредных веществ от части работающего оборудова-ния.

Таблица 3-02-045
Определение валовых выделений теплоты, влаги и газа

Звенья № 1 и № 3

Измеритель: 1 баланс

Определение валовых выделений теплоты или газов в помещении с внутренним объемом, м3:

| 03-02-045-01 | до 1000 |
| --- | --- |
| 03-02-045-02 | до 5000 |
| 03-02-045-03 | до 10000 |
| 03-02-045-04 | до 50000 |
| 03-02-045-05 | до 100000 |
| 03-02-045-06 | до 1000000 |

Определение валовых выделений теплоты или влаги в помещении с внутренним объемом, м3:

| 03-02-045-07 | до 1000 |
| --- | --- |
| 03-02-045-08 | до 5000 |
| 03-02-045-09 | до 10000 |
| 03-02-045-10 | до 50000 |
| 03-02-045-11 | до 100000 |
| 03-02-045-12 | более 100000 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-045-01 | 03-02-045-02 | 03-02-045-03 | 03-02-045-04 | 03-02-045-05 | 03-02-045-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 24 | 37 | 49 | 68 | 83 | 133 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-045-07 | 03-02-045-08 | 03-02-045-09 | 03-02-045-10 | 03-02-045-11 | 03-02-045-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 34 | 51 | 64 | 89 | 115 | 178 |

Раздел 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела рас-считаны исходя из обеспечения точности регулирования температуры в рабочей зоне плюс-минус 2 градуса Цельсия. К нормам следует применять коэффициенты:

1,15 - при точности регулирования менее плюс-минус 2 градусов Цельсия до плюс-минус 1 градуса Цельсия;

1,3 - при более точном регулирова-нии температуры воздуха.

2. Нормы рассчитаны исходя из площади рабочей зоны одного помещения до 3000 м2. Если площадь рабочей зоны превышает 3000 м2, нормы применяются с коэффициентом 1,4.

3. При наличии однотипных поме-щений с аналогичным воздухораспределе-нием за каждое последующее помещение после пяти нормы принимаются с коэффи-циентом 0,2.

4. В нормах учтены затраты на из-мерение параметров воздуха в отдельных точках рабочей зоны или на рабочих местах.

Таблица 3-02-050
Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне

Состав работ:

01. Подготовительные работы (для норм с 5 по 8). 02. Определение характера распре-деления температур, влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне при заданной производительности технологического оборудования. 03. Регулировка приточных струй с целью равномерного распределения параметров воздуха в рабочей зоне. 04. Изыскание меро-приятий, обеспечивающих расчетное (заданное) распределение параметров воздуха в рабо-чей зоне. 05. Контрольная проверка параметров воздуха в рабочей зоне после выполнения мероприятий.

Звено № 1

Измеритель: 1 помещение (нормы с 1 по 4); 1 измерение (нормы с 5 по 8)

Система воздухораспределения в одном помещении при количестве приточных насадков (воздухораспределителей) до:

| 03-02-050-01 | 4 |
| --- | --- |
| 03-02-050-02 | 10 |
| 03-02-050-03 | 20 |
| 03-02-050-04 | 30 |
| 03-02-050-05 | за каждый последующий приточный насадок сверх 30 добавлять к норме 03-02-050-04 |

Измерение:

| 03-02-050-06 | температуры воздуха термометром |
| --- | --- |
| 03-02-050-07 | температуры, относительной влажности воздуха психрометром |
| 03-02-050-08 | скорости движения воздуха |
| 03-02-050-09 | величины теплового облучения на рабочем месте |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-050-01 | 03-02-050-02 | 03-02-050-03 | 03-02-050-04 | 03-02-050-05 | 03-02-050-06 | 03-02-050-07 | 03-02-050-08 | 03-02-050-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладоч-ного персонала | чел.-ч | 14 | 21 | 27 | 42 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Раздел 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ

Таблица 3-02-053
Измерение температур поверхностей источников тепловыделения

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Подготовка поверхностей источника тепловыделе-ний к измерениям. 03. Обморочные работы горячих поверхностей источника Тепловыделе-ний. 04. Измерение температур поверхностей источника тепловыделений и окружающего его воздуха.

Звено № 1

Измеритель: 1 измерение

| 03-02-053-01 | Измерение температуры поверхности источника тепловыделения |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-053-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 0,2 |

Раздел 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ

Вводные указания

1. В нормах настоящего раздела не учтены затраты на определение концентра-ций загрязняющих веществ в промышлен-ных выбросах, которые определяются по нормам раздела 9 настоящего отдела.

2. К нормам в необходимых случаях применяются следующие коэффициенты:

1,35 - при проведении дополнитель-ного расчета загрязнения атмосферы;

1,25 - при количестве загрязняющих веществ в источнике выброса более 3;

1,5 - то же более 10;

2,0 - то же более 25;

1,2 - при количестве обследуемых ис-точников выброса на предприятии менее 5;

1,1 - то же от 5 до 10;

0,9 - при контроле за соблюдением установленных норм выбросов;

1,3 - при согласовании результатов инвентаризации с органом государствен-ного природоохранного надзора.

Таблица 3-02-056
Инвентаризация выбросов

Состав работ:

01. Подготовительные работы, ознакомление с технологией производства, источни-ком выделения и выброса вредных веществ и их состоянием. 02. Измерение высоты источ-ника, диаметра устья и параметров газовоздушной смеси (скорость, расход, температура) на выходе из источника выброса. 03. Оформление результатов инвентаризации. 04. Составление технического отчета.

Звено № 1

Измеритель: 1 источник выброса

| 03-02-056-01 | Инвентаризация выбросов |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-056-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 26 |

Раздел 9. ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Вводные указания

1. В нормах настоящего раздела уч-тены затраты на выполнение следующего состава работ:

- подготовительные работы;

- на основе ознакомления с техно-логическим процессом прогнозирование качественного состава содержащихся в воздухе вредных веществ;

- выбор методик анализа и их опро-бирование с целью уточнения приемов отбора и анализа проб;

- подготовка аппаратуры и отбор проб воздуха на объекте;

- выполнение анализов с преиму-щественным применением инструменталь-ных методов;

- обработка, оформление и выдача результатов измерений.

2. В зависимости от условий выпол-нения работ к нормам настоящего раздела применяются следующие коэффициенты:

| № п/п | Шифр нормы | Условия выполнения работ | Коэффи-циент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-02-060-01 | При отборе проб атмосферного воздуха, в помещениях с технологическим микрокли-матом, а также для определения дисперсного состава пыли и после установок тонкой очистки воздуха (тканевые фильтры, волок-нистые материалы, скоростные промыватели Вентури, электрофильтры и т.п.) | 3,0 |
| 2 | 03-02-060-01,03-02-060-02, 03-02-060-05,03-02-060-06 | При отборе проб (анализе), связанном с необходимостью привлечения дополнитель-ного исполнителя для обеспечения безопасных условий труда | 1,5 |
| 3 | 03-02-060-01,03-02-060-02, 03-02-060-05,03-02-060-06, 03-02-060-08 | При отборе проб (анализе, измерении) в воз-духоводах (газоходах), шахтах, трубах и т.п. | 1,25 |
| 4 | 03-02-060-01,03-02-060-08 | При отборе проб (измерении) с соблюдением принципа изокинетичности | 1,5 |
| 5 | 03-02-060-01,03-02-060-02 03-02-060-05,03-02-060-06 | При отборе проб (анализе), связанном с необходимостью принятия мер по предотв-ращению конденсации компонентов газовоз-душной смеси в пробоотборном устройстве и замерзания в поглотительных приборах | 1,5 |
| 6 | 03-02-060-01,03-02-060-02 03-02-060-05, 03-02-060-06 | При отборе проб (анализе), связанном с необходимостью охлаждения пробоотборного устройства (трубок и т.п.) | 1,5 |
| 7 | с 03-02-060-01 по 03-02-060-08 | При измерении на одном объекте какого-либо вещества только в одной точке (одним мерном сечении) | 1,8 |
| 8 | 03-02-060-03, 03-02-060-04, 03-02-060-06 | При наличии стандартной калибровочной смеси анализируемого вещества | 0,8 |
| 9 | 03-02-060-05 | При использовании взамен готовых трубок индикаторных порошков | 1,6 |
| 10 | 03-02-060-01 | При отсутствии в обследуемой точке электроэнергии для питания энергии механических аспираторов | 1,25 |
| 11 | 03-02-060-03,03-02-060-04, 03-02-060-06 | При анализе проб с предварительным концентрированием | 1,4 |

Примечание. Коэффициенты, приведенные в пп. 3 и 4, одновременно не применяются.

3. В зависимости от объема серии измерений одного ингредиента в одной точке (одном мерном сечении) к нормам 03-02-060-01, 03-02-060-02, 03-02-060-05, 03-02-060-06 и 03-02-060-08 применяются коэффициенты:

| Объем серии (количество отборов, анализов, измерений) | Коэффициент |
| --- | --- |
| от 1 до 3 | 1,3 |
| от 4 до 10 | 1 |
| от 11 до 20 | 0,9 |
| 21 и более | 0,8 |

4. При раздельном отборе и анализе вредного вещества в газовой и аэрозольной фазах нормы с 03-02-060-01 по 03-02-060-06 принимаются по каждой фазе отдельно.

Таблица 3-02-060
Измерение концентраций вредных веществ в воздухе

Звено № 1

Измеритель: 1 отбор пробы (нормы 1 и 2); 1 анализ одного ингридиента (нормы 3 и 4); 1 анализ (нормы 5 и 6); 1 определение или 1 измерение (нормы 7 и 8)

Отбор проб воздуха:

| 03-02-060-01 | аспирационным способом |
| --- | --- |
| 03-02-060-02 | в шприцы, газовые пипетки и т.п. |

Методы анализа:

| 03-02-060-03 | спектральные электрохимические и хроматографические |
| --- | --- |
| 03-02-060-04 | химические (титриметрия и др.) |

Анализ:

| 03-02-060-05 | экспресс-методом с помощью индикаторных трубок |
| --- | --- |
| 03-02-060-06 | с помощью газоанализатора |
| 03-02-060-07 | Определение дисперсного состава пыли |
| 03-02-060-08 | Измерение счетной концентрации аэрозольных частиц |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-060-01 | 03-02-060-02 | 03-02-060-03 | 03-02-060-04 | 03-02-060-05 | 03-02-060-06 | 03-02-060-07 | 03-02-060-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1,4 | 0,7 | 2,8 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | 9,2 | 0,8 |

Раздел 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
МЕСТНЫХ ОТСОСОВ НА ОСНОВАНИИ ИСПЫТАНИЙ

Вводные указания

1. При разработке эскизов местных отсосов для однотипного оборудования, работающего в аналогичных технологичес-ких условиях, норма принимается как за один эскиз.

Таблица 3-02-063
Определение оптимальной конструкции
местных отсосов на основании испытания

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. По результатам испытаний разработка эскизов опытных местных отсосов со всеми размерами, необходимыми для их изготовления и монтажа.

Звено № 2

Измеритель: 1 эскиз

Разработка эскиза:

| 03-02-063-01 | опытного зонта или воронки |
| --- | --- |
| 03-02-063-02 | опытного укрытия, кожуха или бортового отсоса |
| 03-02-063-03 | опытного укрытия, кожуха, бортового отсоса или зонта при отсасывании воздуха в нескольких местах |
| 03-02-063-04 | то же, усложненной конструкции с подвижными частями |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-063-01 | 03-02-063-02 | 03-02-063-03 | 03-02-063-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 | 10 | 14 | 19 |

Раздел 11.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ

КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Вводные указания

1. К нормам настоящего раздела применяются следующие коэффициенты:

1,1 - при необходимости подбора пылеулавливающих устройств;

1,2 - при реконструкции сетей сис-тем пневмотранспорта;

1,7 - при разработке комплексных мероприятий, предусматривающих допол-нительные вентиляционные установки, теплообменники или теплохолодоутилиза-торы.

Таблица 3-02-065
Определение оптимальных конструктивных 
решений вентиляционных сетей по результатам испытаний

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Составление реконструируемой схемы воздуховодов по результатам испытаний. 03. Определение диаметров воздуховодов, потерь давления по длине магистрального воздуховода, подбор вентилятора с электродвигателем и (в отдельных случаях) пылеулавливающих устройств и теплообменников.

Звено № 1

Измеритель: 1 вентиляционная сеть

Разработка изменений конструктивных решений вентиляционной сети при количестве участков до:

| 03-02-065-01 | 5 |
| --- | --- |
| 03-02-065-02 | 10 |
| 03-02-065-03 | 15 |
| 03-02-065-04 | 20 |
| 03-02-065-05 | 30 |
| 03-02-065-06 | 50 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-065-01 | 03-02-065-02 | 03-02-065-03 | 03-02-065-04 | 03-02-065-05 | 03-02-065-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 | 24 |

Раздел 12. УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

Вводные указания

1. Нормы настоящего раздела пре-дусматривают затраты на испытание и на-ладку одного прямоточного горизонталь-ного или вертикального кондиционера, состоящего из воздухонагревателей перво-го и второго подогрева, камеры орошения (оросительного устройства) или блока тепломассообмена, воздушного фильтра и включающего в себя три технологических узла регулирования температуры (относи-тельной влажности).

2. В нормах не учтены определяе-мые по соответствующим разделам отдела 2 затраты на:

- выполнение работ по вентилято-рам, вентиляционным сетям кондиционе-ров и по другому оборудованию систем, обслуживающему кондиционируемые помещения;

- определение валовых выделений тепла, влаги и газов;

- определение содержания вредных веществ, теплоты и влаги в воздухе.

3. К нормам настоящего раздела применяются коэффициенты:

1,1 - при наличии переменной рециркуляции или байпаса камеры орошения, или коллекторов постоянного статического давления, или смесителей двухканальной системы;

1,5 - при наличии орошаемого поверхностного воздухоохладителя или блока тепломассообмена.

Таблица 3-02-068
Установки кондиционирования воздуха центральные

Состав работ:

01. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования кондиционера. 02. Сопоставление фактической и проектной характеристики оборудования. 03. Проверка технического состояния и определение необходимого диапазона перемещения регулирующих органов (заслонок и клапанов). 04. Определение характеристик камер орошения, воздухонагревателей, воздухоохладителей или блоков теплпомассообмена в режиме автоматического регулирования. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу установок, и наладка после их осуществления.

Звено № 1

Измеритель: 1 установка

Установка с номинальной подачей по воздуху до:

10 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-02-068-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-068-02 | до 5 |
| 03-02-068-03 | более 5 |

40 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-02-068-04 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-068-05 | до 5 |
| 03-02-068-06 | более 5 |

100 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-02-068-07 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-068-08 | до 5 |
| 03-02-068-09 | более 5 |

200 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-02-068-10 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-068-11 | до 5 |
| 03-02-068-12 | более 5 |

300 тыс. м3/ч при количестве однотипных установок в машинном зале:

| 03-02-068-13 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-068-14 | до 5 |
| 03-02-068-15 | более 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-068-01 | 03-02-068-02 | 03-02-068-03 | 03-02-068-04 | 03-02-068-05 | 03-02-068-06 | 03-02-068-07 | 03-02-068-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 75 | 67 | 62 | 91 | 83 | 75 | 119 | 110 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-068-09 | 03-02-068-10 | 03-02-068-11 | 03-02-068-12 | 03-02-068-13 | 03-02-068-14 | 03-02-068-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 106 | 166 | 152 | 140 | 216 | 202 | 182 |

Раздел 13. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА

Вводные указания

1. К норме настоящего раздела применяются коэффициенты:

0,8 - при выполнении работ по каждому идентичному последующему (сверх пяти) и технологическому узлу регулирования или защиты;

0,5 - при установке электрокалори-феров в качестве зональных подогревате-лей.

2. В норму на производство работ по технологическому узлу входят затраты на выполнение работ по зональному теплообменнику.

Таблица 3-02-072
Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам 
температуры, относительной влажности, давления или расхода

Состав работ:

01. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования. 02. Определение минимального расхода (давления или температура) теплохолодоносителя для настройки регулятора защиты. 03. Регулировка узла. 04. Испытание узла для определения статической характеристики. 05. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективность работы узла, и наладка после их осуществления.

Звено № 1

Измеритель: 1 узел

| 03-02-072-01 | Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода или уровня воды |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-072-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 26 |

Раздел 14. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ

Вводные указания

1. Нормами настоящего раздела предусматривается выполнение работ по одному местному автономному кондицио-неру со встроенной холодильной машиной без сети воздуховодов, с одним узлом регулирования температуры (влажности) воздуха.

2. При наличии вентиляционной сети затраты на ее испытание определяют-ся дополнительно по нормам раздела 2 настоящего отдела.

3. В нормах не учтены затраты на определение холодопроизводительности холодильной машины и регулирование ее температурного режима, определяемые по нормам раздела 18 настоящего отдела.

4. Нормы затрат для кондиционеров местных автономных номинальной подачей по воздуху до 1 тыс. м3/ч принимаются по нормам с 03-02-075-01 по 03-02-075-03 с коэффициентом 0,6.

Таблица 3-02-075
Кондиционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной

Состав работ:

01. Определение характеристик оборудования с определением максимальной теплоотдачи в расчетных условиях. 02. Разработка мероприятий, обеспечивающих точность поддержания проектных параметров воздуха, и наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 кондиционер

Кондиционер номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч:

до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении):

| 03-02-075-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-075-02 | до 5 |
| 03-02-075-03 | более 5 |

до 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении):

| 03-02-075-04 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-075-05 | до 5 |
| 03-02-075-06 | более 5 |

свыше 8 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении):

| 03-02-075-07 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-075-08 | до 5 |
| 03-02-075-09 | более 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-075-01 | 03-02-075-02 | 03-02-075-03 | 03-02-075-04 | 03-02-075-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 51 | 49 | 44 | 62 | 56 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-075-06 | 03-02-075-07 | 03-02-075-08 | 03-02-075-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 49 | 86 | 77 | 69 |

Раздел 15. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ

Таблица 3-02-078
Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторные теплообменники,

эжекционные доводчики и т.п.)

Состав работ:

01. Определение характеристик и выявление дефектов оборудования. 02. Испытание кондиционеров с целью определения подачи по воздуху при максимальной теплоотдаче и холодоотдаче теплообменников. 03. Разработка мероприятий, обеспечивающих заданную точность поддержания проектных параметров воздуха, и наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 кондиционер

Кондиционер общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении:

| 03-02-078-01 | до 5 |
| --- | --- |
| 03-02-078-02 | более 5 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-078-01 | 03-02-078-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 11 | 8 |

Раздел 16. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ

Таблица 3-02-082
Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками

Состав работ:

01. Определение характеристик оборудования и проверка его технического состояния. 02. Регулирование давления сжатого воздуха. 03. Регулирование шарового клапана в бачке и расхода воды через форсунки. 04. Определение характерного места установки датчика влажности в помещениях. 05. Инструментальная проверка работы установки, достижение влажности в помещении, обеспечивающей нормальное функционирование технологического процесса.

Звено № 3

Измеритель: 1 установка

| 03-02-082-01 | Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт. |
| --- | --- |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-082-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 41 |

Раздел 17. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 3-02-085
Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение технической паспортной характеристики клапана. 03. Проверочный расчет перепада давления на клапане для требуемого расхода теплохолодоносителя. 04. Определение фактического расхода теплохолодоносителя при полностью открытом клапане. 05. Определение необходимого диапазона перемещения штока клапана. 06. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу клапана, и наладка после их осуществления.

Звено № 2

Измеритель: 1 клапан

Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом:

| 03-02-085-01 | проходной |
| --- | --- |
| 03-02-085-02 | трехходовой |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-085-01 | 03-02-085-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 18 | 28 |

Раздел 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Таблица 3-02-088
Определение холодопроизводительности холодильной 
машины и регулирование ее температурного режима

Состав работ:

01. Определение технической характеристики и проверка соответствия холодильной машины проекту. 02. Испытание холодильной машины для определения холодопроизводи-тельности. 03. Регулирование температурного режима на заданные условия.

Звено № 3

Измеритель: 1 холодильная машина

Холодильная машина при холодоотдаче до:

| 03-02-088-01 | 21,6кВт (20000 ккал/ч) |
| --- | --- |
| 03-02-088-02 | 80 кВт (50000 ккал/ч) |
| 03-02-088-03 | 240 кВт (150000 ккал/ч) |
| 03-02-088-04 | 480 кВт (300000 ккал/ч) |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-088-01 | 03-02-088-02 | 03-02-088-03 | 03-02-088-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 102 | 161 | 247 | 329 |

Примечание. При выполнении только п.1 состава работ нормы принимаются с коэффициентом 0,25.

Раздел 19. ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ

Таблица 3-02-092
Градирни вентиляторные

Состав работ:

01. Определение технической характеристики и проверка соответствия градирни проекту, выявление дефектов оборудования. 02. Определение тепловой нагрузки градирни с пересчетом на расчетные условия. 03. Разработка мероприятий, обеспечивающих эффективную работу градирни, и наладка после их осуществления.

Звено № 3

Измеритель: 1 градирня

Градирня вентиляторная с расходом воды, м3/ч, до:

| 03-02-092-01 | 10 |
| --- | --- |
| 03-02-092-02 | 40 |
| 03-02-092-03 | 60 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-092-01 | 03-02-092-02 | 03-02-092-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 40 | 96 | 163 |

Раздел 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА И 
ЗВУКОВОГО  ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ

Таблица 3-02-095
Определение уровня звука и звукового

давления в октавных полосах частот

Состав работ:

01. Подготовительные работы. 02. Определение фонового уровня звука при выклюю-ченных системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 03. Определение уровня звука при работающих системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 04. Определение уровня звукового давления в октавных полосах частот при работающих системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 05. Анализ результатов испытаний, разработка мероприятий по снижению уровня звука и контрольная проверка после их осуществления.

Звено № 2

Измеритель: 1 помещение

Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот в помещении при количестве точек измерения:

| 03-02-095-01 | 1 |
| --- | --- |
| 03-02-095-02 | до 5 |
| 03-02-095-03 | до 10 |
| 03-02-095-04 | более 10 |

| Код ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 03-02-095-01 | 03-02-095-02 | 03-02-095-03 | 03-2-095-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 20 | 42 | 68 | 87 |

Примечание. Если не выполняется п.4 состава работ, нормы принимаются с коэффициентом 0,6.

СОДЕРЖАНИЕ

| Техническая часть……………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| ОТДЕЛ 01. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 5 |
| Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 6 |
| Таблица 3-01-001 Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлекторы……………….. | 6 |
| Таблица 3-01-002 Вентиляторы………………………………………………………………… | 7 |
| Таблица 3-01-003 Эжекторы……………………………………………………………………. | 8 |
| Таблица 3-01-004 Установки теплообменные…………………………………………………. | 8 |
| Таблица 3-01-005 Теплообменники-утилизаторы…………………………………………….. | 8 |
| Таблица 3-01-006 Патрубки душирующие или аэраторы…………………………………….. | 9 |
| Таблица 3-01-007 Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)……………………………… | 9 |
| Таблица 3-01-008 Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу……. | 9 |
| Таблица 3-01-009 Отсосы местные или укрытия……………………………………………… | 10 |
| Таблица 3-01-010 Увлажнители воздуха паровые, парогенераторы для увлажнения воздуха……………………………………………………………………... | 10 |
| Таблица 3-01-011 Устройства регулировочно-запорные……………………………………... | 11 |
| Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 11 |
| Таблица 3-01-022 Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха………………… | 12 |
| Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 12 |
| Таблица 3-01-028 Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые) масляные, фильтры-поглотители и др…………………………………… | 13 |
| Таблица 3-01-029 Фильтры масляные самоочищающиеся или рулонные, фильтры рукавные, фильтры из объемного материала……………………………. | 13 |
| Таблица 3-01-030 Циклоны……………………………………………………………………. | 14 |
| Таблица 3-01-031 Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др……………………………………………….. | 14 |
| Таблица 3-01-032 Агрегаты индивидуальные обеспыливающие…………………………… | 14 |
| Таблица 3-01-033 Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скрубберы Вентури)……………………………………………………… | 15 |
| Таблица 3-01-034 Агрегаты мокрые газоочистные ударноинерционного действия, пылеуловители ПВМ, гидрофильтры, пылеуловители ротационные….. | 15 |
| Таблица 3-01-035 Электрофильтры (без электрической части)…………………………… | 15 |
| Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ИЛИ ПОДСОСОВ ВОЗДУХА В ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ ПЕРЕНОСНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 16 |
| Таблица 3-01-041 Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором………………………………………………... | 16 |
| Раздел 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 17 |
| Таблица 3-01-045 Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне…………….. | 17 |
| Раздел 6. СИСТЕМЫ ПОДПОРА И ДЫМОУДАЛЕНИЯ. СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 18 |
| Таблица 3-01-050 Системы подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах…………... | 18 |
| Таблица 3-01-051 Системы дымоудаления……………………………………………………. | 19 |
| Раздел 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ (ВИБРОСКОРОСТИ, ВИБРОУСКОРЕНИЯ) И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ ИХ ЗНАЧЕНИЙ ДО ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 19 |
| Таблица 3-01-055 Определение амплитуд вибропомещения (виброскорости, виброуско-рения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела……. | 19 |
| Раздел 8. СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 20 |
| Таблица 3-01-060 Системы кондиционирования воздуха центральные……………………... | 20 |
| Раздел 9. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 21 |
| Таблица 3-01-065 Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода………. | 21 |
| Раздел 10. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 22 |
| Таблица 3-01-070 Кондиционеры местные автономные шкафного типа со встроенной холодильной машиной…………………………………………………….. | 22 |
| Раздел 11. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 23 |
| Таблица 3-01-075 Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохо-лодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч…………… | 23 |
| Раздел 12. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ |  |
| Таблица 3-01-080 Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками….. | 23 |
| ОТДЕЛ 02. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 24 |
| Раздел 1. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 25 |
| Таблица 3-02-001 Шахты вытяжные с естественной тягой или дефлектором……………… | 26 |
| Таблица 3-02-002 Вентиляторы………………………………………………………………… | 26 |
| Таблица 3-02-003 Эжекторы……………………………………………………………………. | 27 |
| Таблица 3-02-004 Установки теплообменные…………………………………………………. | 27 |
| Таблица 3-02-005 Теплообменники-утилизаторы…………………………………………….. | 28 |
| Таблица 3-02-006 Патрубки душирующие или аэраторы…………………………………….. | 28 |
| Таблица 3-02-007 Завесы воздушно-тепловые (регулируемые)……………………………… | 29 |
| Таблица 3-02-008 Камеры оросительные, работающие по адиабатическому процессу……. | 29 |
| Таблица 3-02-009 Отсосы местные или укрытия……………………………………………… | 30 |
| Таблица 3-02-010 Устройства регулировочно-запорные……………………………………... | 30 |
| Таблица 3-02-011 Увлажнители воздуха местные…………………………………………….. | 31 |
| Таблица 3-02-012 Парогенераторы для увлажнения воздуха………………………………… | 31 |
| Раздел 2. СЕТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 31 |
| Таблица 3-02-020 Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха………………… | 32 |
| Раздел 3. ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 32 |
| Таблица 3-02-030 Фильтры рамные и ячейковые (матерчатые, бумажные, сетчатые), фильтры-поглотители и др………………………………………………... | 33 |
| Таблица 3-02-031 Фильтры масляные рулонные…………………………………………….. | 33 |
| Таблица 3-02-032 Фильтры рукавные и из объемного материала………………………….. | 34 |
| Таблица 3-02-033 Циклоны……………………………………………………………………. | 34 |
| Таблица 3-02-034 Циклоны с водяной пленкой, циклоны-промыватели, скрубберы, абсорберы, адсорберы и др……………………………………………….. | 34 |
| Таблица 3-02-035 Агрегаты индивидуальные обеспыливающие…………………………… | 35 |
| Таблица 3-02-036 Пылегазоочистители пенные, газопромыватели скоростные (скруббе-ры Вентури), агрегаты газоочистные ударно-инерционного действия, мокрые пылеуловители ПВМ или гидрофильтры, пылеуловители ротационные……………………………………………………………….. | 35 |
| Таблица 3-02-037 Электрофильтры (без электрической части)…………………………….. | 36 |
| Раздел 4. НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 36 |
| Таблица 3-02-042 Насосы центробежные……………………………………………………… | 36 |
| Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ ТЕПЛОТЫ, ВЛАГИ И ГАЗОВ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 37 |
| Таблица 3-02-045 Определение валовых выделений теплоты, влаги и газа………………… | 37 |
| Раздел 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 38 |
| Таблица 3-02-050 Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне…………….. | 38 |
| Раздел 7. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ |  |
| Таблица 3-02-053 Измерение температур поверхностей источников тепловыделения…….. | 39 |
| Раздел 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 39 |
| Таблица 3-02-056 Инвентаризация выбросов…………………………………………………. | 40 |
| Раздел 9. ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 40 |
| Таблица 3-02-060 Измерение концентраций вредных веществ в воздухе…………………... | 41 |
| Раздел 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ НА ОСНОВАНИИ ИСПЫТАНИЙ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 42 |
| Таблица 3-02-063 Определение оптимальной конструкции местных отсосов на основании испытания……………………………………………………... | 42 |
| Раздел 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 42 |
| Таблица 3-02-065 Определение оптимальных конструктивных решений вентиляционных сетей по результатам испытаний……………………... | 43 |
| Раздел 12. УСТАНОВКИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 43 |
| Таблица 3-02-068 Установки кондиционирования воздуха центральные…………………… | 44 |
| Раздел 13. УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПО ПАРАМЕТРАМ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ, ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАСХОДА |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 44 |
| Таблица 3-02-072 Узлы технологические регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода………. | 45 |
| Раздел 14. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ АВТОНОМНЫЕ |  |
| Вводные указания……………………………………………………………………………….. | 45 |
| Таблица 3-02-075 Кондиционеры местные автономные со встроенной холодильной машиной……………………………………………………………………. | 45 |
| Раздел 15. КОНДИЦИОНЕРЫ МЕСТНЫЕ НЕАВТОНОМНЫЕ |  |
| Таблица 3-02-078 Кондиционеры местные неавтономные с централизованным теплохо-лодоснабжением (вентиляторные теплообменники, эжекционные доводчики и т.п.)…………………………………………………………... | 46 |
| Раздел 16. УСТАНОВКИ МЕСТНОГО ДОУВЛАЖНЕНИЯ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ |  |
| Таблица 3-02-082 Установки местного доувлажнения с пневматическими форсунками….. | 47 |
| Раздел 17. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| Таблица 3-02-085 Клапаны регулирующие на трубопроводах систем теплохолодоснабжения……………………………………………………. | 47 |
| Раздел 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХОЛОДИЛЬ-НОЙ МАШИНЫ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА |  |
| Таблица 3-02-088 Определение холодопроизводительности холодильной машины и регулирование ее температурного режима………………………………. | 48 |
| Раздел 19. ГРАДИРНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ |  |
| Таблица 3-02-092 Градирни вентиляторные…………………………………………………... | 48 |
| Раздел 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКА И ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ |  |
| Таблица 3-02-095 Определение уровня звука и звукового давления в октавных полосах частот……………………………………………………………………….. | 49 |